ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

осъвременяване на техническата и системна инфраструктура на централната компонента (ядро) и комуникационните компоненти за връзка на ядрото на ЕИСПП с ведомствените автоматизирани информационни системи (ВАИС).

По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“

Подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии“

Бюджетна линия: BG051PO002/113.3-03

Наименование на проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП“

Регистрационен номер на договора: КС11-33-3/23.11.2011 г.

Регистрационен номер на проектното предложение: КС11-33-3/29.04.2011 г.

Съдържание

1	Предмет на техническата спецификация	4

2	Обхват на Дейност 15, предмет на настоящата процедура	4

2.1	Основни поддейности	4

2.1.1	Анализ на настоящата техническа и системна инфраструктура на централната компонента и комуникационни компоненти към ведомствените автоматизирани информационни системи на ЕИСПП	4

2.1.2	Доставка на хардуер, както следва:	4

2.1.3	Доставка, инсталиране и настройка на:	4

2.1.4	Изграждане на Recovery Center на централната компонента (ядро) на ЕИСПП	4

2.1.5	Изготвяне на Доклад от анализ на цялостната работа по проекта, предмет на настоящата поръчка.	4

2.2	Очаквани резултати:	5

2.3	Индикатори за изпълнение	5

2.4	Източници на информация за индикаторите	5

2.5	Обосновка на дейността	5

2.6	Предпоставки и рискове	6

2.6.1	Предпоставки за успешно изпълнение на проекта	6

2.6.2	Рискове	6

3	Текущо състояние на ИТ инфраструктурата	6

3.1	Технически средства	6

3.2	Лицензи за програмни средства	6

3.3	Софтуерна архитектура	6

4	Предназначение на доставения хардуер, софтуер и съпътстващи услуги	8

5	Общи изисквания към доставката	12

6	Изисквания към услугите по имплементация	12

7	Документация	13

8	План график	13

9	Гаранционни изисквания	14

10	Tехнически спецификации	14

10.1	Сървъри за бази данни – 2 броя в клъстер,	16

10.2	Сървърен шкаф – 1 брой	18

10.3	Компютър – 1 брой, Cisco Security Manager	19

10.4	Сървъри за услуги – 2 броя в клъстер,	21

10.5	Дисков масив – 2 броя	23

10.6	SAN комутатори – 2 броя	25

10.7	Базов софтуер	26

# Предмет на техническата спецификация

Предмет на този документ са изискванията на Възложителя по отношение на реализацията на Дейност 15 „Осъвременяване на техническата и системна инфраструктура на централната компонента (ядро) и комуникационните компоненти за връзка на ядрото на ЕИСПП с ведомствстените автоматизирани системи (ВАИС)“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии“ с наименование на проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП“.

# Обхват на Дейност 15, предмет на настоящата процедура

## Основни поддейности

### Анализ на настоящата техническа и системна инфраструктура на централната компонента и комуникационни компоненти към ведомствените автоматизирани информационни системи на ЕИСПП

### Доставка на хардуер, както следва:

- Сървъри за бази данни - 2 броя в клъстер;

- Сървърен шкаф - 1 брой;

- Компютър (мениджмънт станция) - 1 брой;

- Сървъри за услуги - 2 броя в клъстер;

- Дисков масив - 2 броя;

- SAN комутатори - 2 броя.

### Доставка, инсталиране и настройка на:

- Сървърни операционни системи;

- Софтуер за виртуализация;

- Система за управление на база данни (СУБД);

- Софтуер за управление на защитени комуникации и инфраструктура.

### Изграждане на Recovery Center на централната компонента (ядро) на ЕИСПП

за поддържане на системата в критични и аварийни ситуации, на базата на съществуващата инфраструктура, подлежаща на осъвременяване. За изграждането на Recovery Center ще се използват наличните експлоатационни сървъри и не се предвиждат разходи към настоящия проект за доставка на хардуер и лицензи на базов софтуер. Recovery Center е огледално копие на базите данни и ще поддържа същата функционалност както основното ядро. Ще работи при аварийни и критични ситуации на ядрото в гр.София, но с по-малка производителност и бързодействие. Recovery Center ще се изгради в сградата на прокуратурата в гр.Пловдив.

### Изготвяне на Доклад от анализ на цялостната работа по проекта, предмет на настоящата поръчка.

## Очаквани резултати:

- Работоспособно състояние в нормална и аварийна ситуация на ядрото на ЕИСПП, събиращо и обработващо информация за наказателната политика на Р България, като елемент от националната сигурност на страната.

- Актуализирани лицензи за базовите софтуери, ефективна и надежна обработка и съхранение на постъпващата информация, съобразно новата системна инфраструктура.

- Изготвяне на аналитичен доклад.

## Индикатори за изпълнение

- Анализ на текущото състояние

- Бр. доставени и конфигурирани сървъри

- Бр. исталации на базов и системен софтуер

- Бр. доставено друго оборудване

- Бр. внедрени лицензи

- Свързано оборудване към LAN и SAN

- Реализиран Recovery Center.

## Източници на информация за индикаторите

- Доклади от анализи

- Документиране на доставката, инсталациите и съпътващи услуги

- Резултати от тестване

- Приемо-предавателни протоколи

## Обосновка на дейността

Използването на ЕИСПП като единна система, обединяваща обмена на информация между различните институции, предполага необходимост от наличието на технически средства, които да са в състояние да посрещнат динамично нарастващата работа със системната инфраструктура и защита при кризисни ситуации. Това налага системната инфраструктура да бъде разположена върху висикопроизводителна и надеждна хардуерна архитектура, която да гарантира висока производителност и обработка на информацията в най-натоварените моменти;

За функционирането на системата е необходимо изграждането на динамична инфраструктура, ориентирана към висококачествени услуги базирани на виртуализационна среда. Общият подход е разделяне на логическите ресурси от физическите елементи, така че тези ресурси да могат да бъдат разпределяни динамично и бързо в реално време когато бизнес процесите изискват това. Използването на виртуализационната техника ще позволи да се оптимизират средствата по управлението и администрирането на тези машини, както и да се редуцира броя на физическите сървъри, върху които те ще бъдат разположени. Хардуерната платформа с многопроцесорна система ще даде възможност за консолидиране на всички приложни сървъри както и тяхното управление върху една хардуерна система.

Без осигуряването на хардуер оборудване, програмни продукти и лицензи в този обем и с това качество фактически не би могло да се осъществи свързването на ВАИС към ядрото на ЕИСПП и да се гарантира нормалното функциониране на системата, съответно и необходимостта от до 10% от общия размер на средствата по проекта да бъдат използвани за финансиране на дейности, намиращи се извън обхвата на помощта от ЕСФ и попадащи в обхвата на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). При използването на тази възможност за финансиране по допълващ начин направените разходи се явяват допустими тъй като са задължително необходими за изпълнението на проекта и са пряко свързани с него..

Изграждането, поддържането, използването и развитието на ядрото на ЕИСПП се извършва от прокуратурата в Република България (чл.379 ал.1 от ЗСВ).

При изпълнение на поддейностите по Дейност 15 трябва да се има предвид необходимостта от съгласуване с Изпълнителите по Дейност 2 и Дейност 12,  във връзка с изграждането на техническата и системна инфраструктура на ядрото и съпътстващите услуги.

## Предпоставки и рискове

### Предпоставки за успешно изпълнение на проекта

- Навременно контрактуване на проекта и стартиране на предвидените дейности;

- Навременно изпълнение на дейностите по проекта;

- Осигуряване на качествена по обем и актуалност информация в рамките на проекта.

### Рискове

- Ненавременно контрактуване на проекта и стартиране на предвидените дейности;

- Ненавременно изпълнение на дейностите по проекта;

- Некоректно изпълнение на определените дейности по проекта;

- Допускане на нередности по документирането и/ или съответствието на разходите за изпълнени дейности по проекта.

# Текущо състояние на ИТ инфраструктурата

## Технически средства

- Един сървър за база дани с два четириядрени процесора, 12GB оперативна памет и 4 х 300GB твърди дискове в RAID10 масив; вътрешно лентово устройство

- Един сървър за приложения с два двуядрени процесора, 8GB оперативна памет и 3 х 300GB твърди дискове в RAID5 масив;

- 42U сървърен шкаф;

- Рутер  Cisco 1760 -3 бр. и Cisco 1712 – 8 бр.

## Лицензи за програмни средства

- Microsoft SQL Server 2005;

- IBM Websphere Application Server Network Deployment p/n D5ALTLL – 8 броя;

- IBM Websphere MQ Express Processor License p/n D52VFLL – 17 броя;

- Micro strategy 7,5;

- Cisco Works VMS 2.2

## Софтуерна архитектура

Реализацията на ЕИСПП се основава на водещи концепции и технологии. Централната и комуникационната компоненти на ЕИСПП са реализирани като трислойни приложения с мощен междинен слой от стандартизирани услуги и обработки (“middleware framework”). Основните обработки по регистрация, справки и администриране на сигурността и общосистемната информация, както и услугите по осигуряване на достъп до данните в базите са обособени в EJB и се обслужват от Application сървер. Комуникацията е реализирана по типична разпределена схема с точно определяне на отговорностите на базата на MQ Series. Данните за обмен се структурират в XML обекти. Визуалните обекти на регистрацията се изграждат динамично на базата на параметрична информация, поддържана в специализирана база. Концептуално, архитектурно и функционално ЕИСПП е готова за реализация на уеб услуги за взаимодействие с ведомствени АИС в реално време. Изградената система от софтуерни компоненти може да се разглежда като общ информационен и функционален пул, който предоставя готови решения за вграждане при бъдещо изграждане и развитие на ведомствени АИС.

# Предназначение на доставения хардуер, софтуер и съпътстващи услуги

Използването на ЕИСПП като единна система, обединяваща обмена на информация между  различните институции, предполага необходимост от наличието на технически средства, които да са в състояние да посрещнат динамично нарастващата работа със СУБД. Това налага СУБД да бъде разположена върху висикопроизводителна и надеждна  хардуерна архитектура, която да гарантира висока производителност и гарантирана обработка на информацията в най-натоварените моменти. Платформата, която е в състояние да посрещне поставените изисквания към СУБД  и ще предостави оптимално балансирана производителност при работата с нея, следва да стъпи на стандартна x86 архитектура. За посрещане на текущите нужди за работа на институциите с базата данни е оразмерена необходимост от 2 четириядрени процесора и оперативна памет от 64GB.

Динамичното достъпване на базата данни и създаването на единно хранилище за институциите налага платформата, върху която ще работи СУБД, да гарантира разширяемост когато това бъде необходимо.

Хардуерната платформа следва да е проектирана така, че да предлага в максимална степен вискока степен на надежност и наличност на компонентите, които я съставят. Критичните за работа на системата компоненти трябва да бъдат дублирани и да се предложи функционалност, която да предвижда предварително възможността за дефектиране на компонент.

Гарантиране рабоспособността на базата данни ще се реализира по няколко начина. Първо, чрез дублиране на възможните хардуерни компоненти и създаване на огледално копие RAID 1 на операционната система и инсталираното СУБД. Второ, чрез изграждане на високонадежден сървърен клъстер от две машини. В случай на критичен проблем, който ще доведе до отказ на първата мапина, то автоматично втората машиина ще поеме изцяло нейните функции. Втората машина е огледално копие на продукционната система.  За покриване на текущите нужди двата сървъра, изграждащи клъстера, ще работят в режим активен/ активен. В случай на бедствие и авария и отказ на основния център, в който са разположение сървърите, се предвижда осъществяването на репликация на информацията в отдалечена локация.

За функционирането на системата е необходимо изграждането на динамична инфраструктура, ориентирана към висококачествени услуги. Първата стъпка към постигане на такава инфраструктура е създаването на виртуализационна среда. Общият подход е разделяне на логическите ресурси от физическите елементи, така че тези ресурси да могат да бъдат разпределяни динамично и бързо в реално време когато бизнес процесите изискват това. За функционирането на системата ще се пуснат 4/четири/ приложни сървърa WebSphere Application Server ND, Websphere МQ сървър, Microstrategy. Използването на виртуализационната техника ще позволи да се оптимизират средствата по управлението и администрирането на тези машини, както и да се редуцира броя на физическите сървъри, върху които те ще бъдат разположени. Хардуерна платформа от висок клас с многопроцесорна система върху стандартна х86 архитектура ще даде възможност за консолидиране на всички приложни сървъри както и тяхното управление върху една хардуерна система. За да се посрещнат нуждите от висока проиводителност на тази система е необходимо да се предвидят 2 четириядрени процесора и 128 GB памет или по едно физическо ядро и минимум 8GB памет за всеки работещ виртуален сървър, който ще участва в сървърния комплекс.

За постигане на динамично преразпределение и управление на хардуерните ресурси, както и осигуряване на достатъчна производителност на виртуалния сървърен комплекс платформата, върху която той ще бъде изграден, следва да доставя широк набор от функции, осигуряващи рационалното използване на хардуерните ресурси в ненатоварените и пиково натоварените моменти.

Гарантирането рабоспособността на системата на физическо ниво ще се осигури  чрез дублиране на основния сървър с втори идентичен, създавайки високонадежден сървърен клъстер. На софтуерно ниво, със средствата на WebSphere Application Server и виртуализацията, ще се гарантира високото ниво на надежност и наличността на приложенията.

Гарантирането на работоспособността ще се осигури с резервиране на захранващите модули и дублиране на пътищата за осъществяване на бекъп/архив (т.нар. path failover)

Системата за съхранение ще бъде единно репозитори за съхранение на информацията от базите с данни, приложните сървъри и информационни системи, работещи върху тях.

Системата трябва да е конструирана така, че да не позволява „single point of failure” като по този начин достъпът до данните и самите данни да са винаги налични и на разположение на системите, които работят с тях. Пропускливостта и архитектурата на контролерите следва да предлага гарантирана производителност. Системата е необходимо да има модулен дизайн, като същевременно осигурява гъвкавост при конфигуриране и удобен интерфейс за управление. Дисковата система трябва да осигури на администраторите средства за лесна експлоатация  като предлага Enterprise функционалности. За удовлетворяване на текущите нуджи за дисков капацитет системата да е конфигурирана с високоскоростни дискове (6Gbps SAS или FC интерфейс), формиращи общ капацитет от 7.2 TB преди RAID. Системата следва да поддрържа поне RAID нива 1, 5, 10  както и глобални резервни дискове. Дисковата система следва да предлага функционалност, осигуряваща виртуализация на масивите от данни. За връзка към инфраструктурата ще са необходими FiberChannel 8Gbps и 1 Gbps iSCSI интерфейси. Високоскоросттна SAN мрежа ще осъществява връзката на системата за съхранение със сървърния клъстер за базата данни и виртуализационната платформа.

Системата за съхранение на данни ще бъде свързана към сървърите за база данни  и сървърите за приложения посредством двойно резервирани SAN комутатори. Предвижда се комутаторите да работят на скорост 8Gbps като всеки един отделен комутатор следва да е 24 портов и да има поне 16 активирани порта

Съществуващите сървъри ще бъдат преместени в отдалечена локация, където ще се изгради Recovery Center. На този начaлен етап единият от сървърите ще бъде преконфигуриран така, че да посреща репликираната база данни от основния център през WAN в реално време. Другият сървър ще остане сървър за приложения като при нужда лицензиите за виртуализация от основния център ще може да се ползват върху него и да бъдат заредени  имиджи на най-критичните приложения. Върху сървъра за СУБД ще работи софтуер за бекъп/архивиране, който ще прави бекъпи върху локално закачено към него устройство.

# Общи изисквания към доставката

- Всички устройства и техните компоненти да са нови, неизползвани преди това и да не са спрени от производство към момента на офертата (доказва се с документ от производителя).

- Всички устройства и техните компоненти да бъдат напълно съвместими едни с други и да функционират като цяло.

- Оборудването да работи в диапазон на напрежението от 187V (220V-15%) до 242V (220V+10%) при 50Hz +/-0.5Hz в съответствие с действащите в България стандарти.

- Допустимата температурата на околната среда при работа на всички устройства и компоненти да е от 10 до 35 градуса по Целзий. Климатизацията на помещението не е обект на тази поръчка.

- Предлаганото оборудване да е с гарантирано качество, като производителят притежава сертификат(и), издаден(и) от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации и стандарти.

- Окомплектовката на оборудването да включва всички аксесоари, необходими за правилната му работа като захранващи кабели, кабели за връзка, адаптери, захранващи адаптери и др.

- Доставчикът да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа.

- Устройствата да имат включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка да е свободно достъпна от web сайта на производителя.

- Предложените сървъри за бази данни, сървъри за услуги и дискови масиви да са сертифицирани за Microsoft Windows Server 2008 R2.

# Изисквания към услугите по имплементация

- Изпълнителят трябва да се погрижи за инсталирането и конфигурирането на всички доставени хардуерни и софтуерни продукти.

- Изпълнителят трябва да се погрижи за инсталирането и конфигурирането на всички налични хардуерни и софтуерни продукти в Recovery Center на системата.

- Изпълнителят трябва да представи в срок до две седмици след подписване на договора за изпълнение подробен график за дейностите по доставката, инсталирането, конфигурирането и тестването на предложения хардуер и софтуер и изграждането на Recovery Center.

- Изпълнителят трябва да свърже предоставеното оборудване към LAN и SAN мрежа.

- Изпълнителят на обществената поръчка задължително изготвя подробна техническа спецификация на предлаганото решение и услугите, и документация за направената инсталация.

- Изпълнителят следва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на последния във всеки един момент.

- Изпълнителят предоставя услугите съгласно изискванията, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя и съгласуван с него.

- Мястото на доставка и инсталиране на доставеното оборудване е сградата на Национална следствена служба, гр. София, бул. ”д-р Г. М. Димитров” №42, а изграждането на Recovery Center е в гр. Пловдив.

# Документация

- Всички софтуерни и хардуерни продукти трябва да бъдат доставени заедно с подходяща подробна документация (CD/DVD или хартиено копие) за нуждите на тяхното използване, поддържане и администриране на английски или български език. В документацията трябва да бъдат включени ръководства на потребителя и/или администратора.

- Един месец преди започването на приемните изпитания трябва да се достави пълната документация за доставените продукти и услуги. Приемните изпитания не могат да започнат без наличието й.  Документацията трябва да включва минимум:

- Сертификат за произход, доказващ произхода на оборудването.

- Техническа документация;

- Лицензи за софтуера, издадени на Прокуратурата на Р България;

# План график

Следва да бъде представен подробен план-график, включващ:

  - Доставка на хардуер и софуер;

  - Инсталиране и конфигуриране;

  - Проверка на доставените и инсталирани хардуерни компоненти;

  - Изграждане на Recovery Center.

  - Тестване и приемни изпитания.

Забележка: След подписване на договора, план-графика може да бъде променян/актуализиран, съгласно изискванията на Възложителя, без обаче да се променят началната и крайната дата за изпълнение на дейностите.

# Гаранционни изисквания

- Гаранционна поддръжка на всички технически средства минимум 3 години на място.

- Безплатната гаранционна поддръжка започва да тече от датата на успешното приключване на инсталацията, конфигурирането и тестването, удостоверени с окончателен приемо-предавателен протокол. Изпълнителят трябва да бъде напълно отговорен за всички гаранционни задължения за посочения период и да покрива всички компоненти на доставеното хардуерно оборудване.

- Да бъде включена софтуерна поддръжка от производителя на всички  лицензи, включваща безплатна доставка на нови версии и подверсии, от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.

- Гаранцията трябва да покрива:

- ремонта на всички установени повреди на оборудването/компоненти към него;

- отстраняване на възникнали неизправности, дефекти и функционални откази, както при оборудването, така и при софтуера;

- безплатни надстройки към нови версии на системен софтуер;

- оказване на техническа помощ и консултации;

- консултация по използването на софтуерните продукти;

- конфигуриране и настройка на продуктите за по-ефективна работа и бързодействие.

- Тип на гаранционната поддръжка:

- Формат на гаранционната поддръжка 7 дни в седмицата х24 часа на мястото на инсталацията;

- Обслужване (време за реакция) в рамките на 2 часа в работно време, 4 часа извън работно време и разрешаване на проблема в срок от 48 часа;

- Ремонт или подмяна на хардуера (ако периодът за ремонт е по-дълъг от 48 часа) на дефектните части или компоненти с част или компонент от същия или по-добър модел.

# Tехнически спецификации

Представените спецификации представляват минимални изисквания, базирани на предвидените функции на оборудването, технически характеристики или предназначение.

Задължителна е пълна съвместимост с определените отделни компоненти, както е описано в Техническата спецификация. Офертата трябва да включва съответната документация (например брошури, листове с технически данни и др.), която позволява оценка на съответното качество, съвместимост и взаимосвързаност.

Инструкция към кандидатите (Участниците):

- Колоната ”Описание/минимални изисквания” показва изискваните от Възложителя спецификации.

- Колоната “Предложено от участника” се попълва от Участника и трябва да се уточни с подробности това, което се предлага (само думите “отговаря” или “да” не са достатъчни). Тази колона трябва да съдържа информация за предлагани спецификации от Участника (вкл. марка/модел).

- Колоната ”Бележки/препратки” позволява на Участника да направи коментар по предложената от него доставка или услуга и евентуално да се позове към документация, препратка в Интернет и т.н. Попълването на тази колона не е задължително.

## Сървъри за бази данни – 2 броя в клъстер,

Windows Server 2008 R2 Enterprise, SQL 2008 R2 Standart Server - 2 Proc, System Center Management Suite Enterprise per box (physical server)

| Позиция№ | Параметър / компонент | Описание / минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки / препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производител / марка | да се специфицира |  |  |
|  | Серия и модел | да се специфицира |  |  |
|  | Процесор | два броя четириядрени процесора от типа Intel Xeon Е5620 или еквивалентни с минимални стойности на основните параметри: тактова честота 2.4 GHz; с 64-bit extensions ниска консумация на процесорно ядро (до 20W) 5.86 GTps QPI скорост 1066MHz честота на вътрешната шина 12MB L2 кеш памет Hyper-Threading технология |  |  |
|  | Памет | 64GB инсталирана памет да може да се разширява |  |  |
|  | TPM модул | TPM 1.2 |  |  |
|  | Системи за управление на физическата памет | Да поддържат: ежедневен автоматичен тест на паметта; Error Checking and Correcting (ECC) защита; възможност за огледална памет. |  |  |
|  | Поддръжка на слотове за разширение | 4 x PCIe |  |  |
|  | Мрежови контролери | 2 (два) Gigabit Ethernet порта с поддръжка на load-balancing, failover, TOE (TCP offload engine) и iSCSI acceleration |  |  |
|  | Фиброканални хост адаптери | 2 броя еднопортови контролера Fibre-Channel 8 Gb (FC HBA) за резервирана свързаност към SAN |  |  |
|  | Твърди дискове | 2 диска по 146 GB на 10000 оборота/мин.; интерфейс 6 GBps SAS; горещо заменяеми, като смяна на повреден диск да не налага спиране на сървъра; |  |  |
|  | RAID контролер | Хардуерен RAID контролер, поддържащ RAID нива 0 и 1 |  |  |
|  | Оптично устройство | DVD-ROM устройство |  |  |
|  | Система за предварително известяване при предстоящ дефект, покриваща следните компоненти | Процесори, твърди дискове, захранвания, вентилаторир, IPMI v2.0 |  |  |
|  | Управление | централизиран интерфейс за управление на всички компоненти и модули в сървъра система за отдалечено управление и мониторинг; софтуер за управление, наблюдение и администриране на сървъра. |  |  |
|  | Форм фактор | оптимизиран за вграждане в 19” шкаф; окомплектован с необходимите релси и крепежи за монтиране в шкаф; |  |  |
|  | Охлаждане и захранване | Горещо заменяеми по време на работа и редундантни (независими) захранващи модули и вентилатори |  |  |
|  | Сървърна операционна система | Да бъдат окомплектовани с необходимия брой лицензи за оптимална работа с операционна система MS Windows Server Enterprise 64 bit. |  |  |

## Сървърен шкаф – 1 брой

| Позиция№ | Параметър / компонент | Описание / минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки / препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Височина | 24U |  |  |
|  | Дълбочина | достатъчна за монтиране на цялото оборудване |  |  |
|  | Охлаждане | Да осигурява оптимално охлаждане при максимално запълване на шкафа с устройства, включително и многопроцесорни сървъри, отделящи повече топлина |  |  |
|  | Конзолни устройства | 15" конзола с монитор, клавиатура и мишка, размер максимум 2U; KVM конзолен комутатор; всички необходими кабели за управление на оборудването. |  |  |
|  | Дистрибуторни панели | Всички необходими дистрибуторни панели (PDU) и кабели за резервирано свързване на цялото оборудване в сървърния шкаф |  |  |
|  | Захранващи кабели | Пълна комплектация кабели за резервирано свързване на цялото доставено оборудване и конзолните устройства към електрическата мрежа. |  |  |

## Компютър – 1 брой, Cisco Security Manager

| Позиция№ | Параметър / компонент | Описание / минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки / препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производител / марка | Да се специфицира |  |  |
| 2. | Процесор | един брой двуядрен процесор от типа Intel Е7300 или еквивалентни с минимални стойности на основните параметри: тактова честота 2.66 GHz; с 64-bit extensions 1066MHz честота на вътрешната шина 3MB споделена L2 кеш памет |  |  |
| 3. | Памет | 2GB инсталирана памет |  |  |
| 4. | Мрежови контролери | - Gigabit Ethernet порт |  |  |
| 5. | Твърд диск | - 1 диск 320 GB |  |  |
| 6. | Монитор | 17” на същия производител. |  |  |
| 7. | Софтуер | Операционна система Windows Съвместим с инсталираното Cisco оборудване (посочено в раздела „Текущо състояние на ИТ инфраструктурата”) софтуер за: - администрация на политики за сигурност - да може да администрира политики за контрол на достъпа в защитни стени и маршрутизатори. - да има единна таблица с правила за поддържаните платформи. - да може да прочита конфигурираните политики за контрол на достъпа от инсталираните устройства. - да може да променя политиката за контрол на достъпа на базата на шаблони. - да може да администрира системи за откриване на атаки в защитни стени, маршрутизатори и специализирани устройства. - да може да администрира и автоматично обновява сигнатурите на системите за откриване на атаки. - да може да администрира IPSec и SSL виртуални частни мрежи в защитни стени и маршрутизатори. - да може да събира информация за събития касаещи политиката за сигурност от защитни стени, маршрутизатори и системи за откриване на атаки. - да може да филтрира придобитата информация за събития по време и устройства. - да позволява едновременната администрация на група от устройсва. - да позволява връщането на към предишна политика за сигурност при възникване на проблеми. - да позволява администрирането на минимум 20 устройства и да може да се разширява до 100. |  |  |

## Сървъри за услуги – 2 броя в клъстер,

Windows Server 2008 R2 Datacenter, System Center Management Suite Datacenter per proc ,  System Center Configuration Manager Server – Management Console,  System   Operations Manager Server – Management Console, Websphere Application Server Network Deployment

| Позиция№ | Параметър / компонент | Описание / минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки / препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производител / марка | да се специфицира |  |  |
| 2. | Серия и модел | да се специфицира |  |  |
| 3. | Процесор | два броя четириядрени процесора от типа Intel Xeon Е5620 или еквивалентни с минимални стойности на основните параметри: тактова честота 2.4 GHz; с 64-bit extensions ниска консумация на процесорно ядро (до 20W) 5.86 GTps QPI скорост 1066MHz честота на вътрешната шина 12MB L2 кеш памет Hyper-Threading технология |  |  |
| 4. | Памет | 128GB инсталирана памет да може да се разширява |  |  |
| 5. | TPM модул | TPM 1.2 |  |  |
| 6. | Поддръжка на слотове за разширение | 4 x PCIe |  |  |
| 7. | Мрежови контролери | 2 (два) Gigabit Ethernet порта с поддръжка на load-balancing, failover, TOE (TCP offload engine) и iSCSI acceleration |  |  |
| 8. | Фиброканални хост адаптери | 2 броя двупортови контролера Fibre-Channel 8 Gb (FC HBA) за резервирана свързаност към SAN |  |  |
| 9. | Твърди дискове | 2 диска по 146 GB на 10000 оборота/мин.; интерфейс 6 GBps SAS; горещо заменяеми, като смяна на повреден диск да не налага спиране на сървъра; |  |  |
| 10 | Система за предварително известяване при предстоящ дефект, покриваща следните компоненти | Процесори, памет, твърди дискове, захранвания, вентилатори, IPMI v2.0 |  |  |
| 11. | Управление | централизиран интерфейс за управление на всички компоненти и модули в сървъра система за отдалечено управление и мониторинг; софтуер за управление, наблюдение и администриране на сървъра. |  |  |
| 12. | Форм фактор | оптимизиран за вграждане в 19” шкаф; окомплектован с необходимите релси и крепежи за монтиране в шкаф; |  |  |
| 13 | Охлаждане и захранване | Горещо заменяеми по време на работа и редундантни (независими) захранващи модули и вентилатори |  |  |
| 14 | Сървърна операционна система | Да бъдат окомплектовани с необходимия брой лицензи за оптимална работа с операционна система MS Windows Server Datacenter 2 CPU 64 bit. |  |  |

## Дисков масив – 2 броя

| Позиция№ | Параметър / компонент | Описание / минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки / препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производител / марка | да се специфицира |  |  |
|  | Серия и модел | да се специфицира |  |  |
|  | Контролери | 2 броя резервирани, горещо заменяеми, dual active |  |  |
|  | Интерфейси към хостовете | 4 броя 8 Gbps FC 4 броя 1GBps iSCSI |  |  |
|  | Кеш памет | Мин. 8 GB на контролер – мин. 16GB общо |  |  |
|  | Капацитет | Общ инсталиран обем (raw capacity) >= 7.2 TB |  |  |
|  | Интерфейс на инсталираните дискови устройства | SAS или FC |  |  |
|  | RAID поддръжка | Поддръжка на RAID нива 0, 1, 5, 6 и 10 |  |  |
|  | Поддръжка на дискове за цялата система | Възможност за разширение на дисковата система с допълнителни модули с дискови устройства - до 120 дискови устройства |  |  |
|  | Поддръжка на хостове | Минимум Windows, Linux, VMWare |  |  |
|  | Лицензи | лиценз за моментно копие (Point-in-Time Copy); лиценз за създаване на огледално копие на цял дял от дисковата система; лицензите да са валидни за целия обем, до който може да бъде надградена системата; да раполага с лиценз за драйвър за multipath. |  |  |
|  | Поддръжка на виртуализация | Да се поддържа свързването на допълнителни външни дискови подсистеми, които да бъдат виртулизирани и управлявани от предложената дискова подсистема. |  |  |
|  | Управление | Да включва софтуер за управление осигуряващ за наблюдение и конфигуриране на партишъни, RAID нива и достъп на хостовете |  |  |
|  | Поддържани технологии | Възможност за snapshot на томове |  |  |
|  | Захранвания | Две резервирани захранвания и резервирана система за охлаждане |  |  |
|  | Кабели | Всички необходими оптични кабели с дължина мин. 3 м за резервирано свързване на контролерите на системата към SAN средата. |  |  |
|  | Форм фактор | предназначен за вграждане в 19” шкаф с необходимите крепежни елементи за монтаж; |  |  |

## SAN комутатори – 2 броя

| Позиция№ | Параметър / компонент | Описание / минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки / препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производител / марка | да се специфицира |  |  |
|  | Серия и модел | да се специфицира |  |  |
|  |  | Мрежата за съхранение на данни да е изградена на базата на два редундантни SAN комутатора |  |  |
|  |  | Минимум 2 броя 8Gbps Full duplex FC SAN комутатори, всеки c мин. 16 порта c инсталирани трансийвъри. Да се предложат и необходимите оптични кабели с дължина минимум. 2 метра и оптични приемо-предаватели. Да се предвиди възможност за разширение до 24 порта само чрез допълнително закупуване на лицензи и оптични приемо-предаватели |  |  |
|  |  | Всеки FC порт да осигурява автоматично договаряне на скоростта 1, 2, 4, 8Gbps |  |  |
|  |  | Да бъдат предназначени за вграждане в 19” сървърен шкаф. Да бъдат включени всички необходими елементи за връзване към SAN инфраструктурата – кабели, трансийвъри и т.н., така че да се осигури свързването на сървърите за база данни, сървърите за приложения и дисковата подсистема. |  |  |

## Базов софтуер

| Позиция№ | Параметър / компонент | Описание / минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки / препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Windows Server 2008 R2 Enterprise – 2бр лицензи за сървър |  |  |
| 2. |  | Windows Server 2008 R2 Datacenter – 4 бр за физически сървърен процесор |  |  |
| 3. |  | System Center Management Suite Datacenter per 1 proc – 2бр |  |  |
| 4. |  | System Center Management Suite Enterprise per 1 proc – 2 бр |  |  |
| 5. |  | System Center Configuration Manager Server – Management Console – 1 бр. |  |  |
| 6. |  | System Center Operations Manager Server – Management Console – 1 бр. |  |  |
| 7. |  | Microsoft SQL 2008 Server Standart – 4 бр. за физически сървърен процесор |  |  |
| 8. |  | Cisco Security Manager |  |  |
| 9. |  | Ъпгрейд към последната версия IBM Websphere Application Server Network Deployment – 8 броя физически ядра |  |  |

Забележка: Софтуерът по позиции – от 1 до 7 точки да се предложи по програма select + Level D и да са със софтуерна осигуровка(SA)